## Slide 1
Коммунальная
AC-зарядка
для МКД
Общий шкаф, лёгкие стойки
и центральный backend
Концепция проекта
Сентябрь 2026
Notes: 1

## Slide 2
Зарядка без дорогой инфраструктуры
На первом этапе парковочные места остаются общими для EV и ДВС.
02
Общее имущество
УК получает понятную систему учёта, безопасности и обслуживания.
Платят пользователи EV
Пользователь оплачивает зарядку. Стоимость точки снижают за счёт общего управления.
Ограниченная мощность
Три однофазных или одна трёхфазная зарядка. Эти режимы не работают одновременно.
Без вскрытия асфальта
Шкаф и стойки у бордюра. Трассы идут по газону, пересечения покрытия — в ПНД или проколом.
Общая инфраструктура обслуживает несколько простых зарядных точек.
Notes: 2

## Slide 3
Физическая компоновка двора
Один шкаф обслуживает несколько лёгких стоек.
03
Размещение
Стойки у бордюра на газоне, между 2–3-м и 6–7-м местами. Кабель 5 м достигает нескольких соседних мест.
Масштабирование
Следующая стойка добавляет до четырёх потенциальных мест без нового шкафа и backend.
Строительство и уборка
Трассы идут по газону. Учитываются снег, уборочная техника и доступ к стойкам.
Notes: 3

## Slide 4
Архитектура: центральное управление
В шкафу нет локального биллинга: Modbus-шлюз, модули I/O и счётчик.
04
Общая серверная логика
Авторизация, сессии, управление мощностью и интеграция с 1С.
Простой шкаф
Modbus-шлюз, DO/DI, CE307 по RS-485, контакторы K1–K4 и питание 24 В.
Один сервер управляет дворами. Замена edge-модуля требует настройки IP и Modbus.
Notes: 4

## Slide 5
Электрическая структура шкафа
Общий счётчик после вводного автомата. У каждой EVSE своя защита и контактор.
05
Общий учёт CE307. Энергию между сессиями распределяет backend.
Тип АВДТ учитывает DC-защиту EVSE. УЗИП передаёт аварийный сигнал на DI.
Notes: 5

## Slide 6
Режимы мощности: 3 × 1Ф или 1 × 3Ф
Четыре порта при присоединённой мощности около 22 кВт.
06
3 × 7,4 кВт
1 × 22 кВт
Три однофазные EVSE
EV1: L1
EV2: L2
EV3: L3
Одновременно около 22,2 кВт
Одна трёхфазная EVSE
EV4: L1 + L2 + L3 + N
Работает только при выключенных EV1, EV2 и EV3
Одновременная работа EV4 и любого из EV1–EV3 запрещена логикой управления.
Notes: 6

## Slide 7
Доступ для жителей: NFC и PWA
Без отдельного приложения и активного RFID-считывателя.
07
1. Подойти и открыть PWA
Телефон считывает NFC-табличку нужного порта. URL содержит идентификатор порта.
2. Авторизоваться
Backend связывает пользователя с договором или лицевым счётом и проверяет доступ.
3. Начать зарядку
Backend включает разрешённый порт. NFC определяет порт, PWA — пользователя.
Пассивная NFC/QR-табличка не требует питания и входа в шкаф.
Notes: 7

## Slide 8
Авторизация и начисления
УК передаёт номер договора или лицевого счёта, дом и статус доступа.
08
01
Модель зон
Дом входит в charging_zone. Одна зона может объединять несколько домов, договор — давать доступ к одной или нескольким зонам.
02
Семейный сценарий
У нескольких пользователей разные user_id, но один billing_account_id. Месячное потребление суммируется в общий лицевой счёт.
03
Экспорт в 1С
Передаётся итог за период: account_id, station/zone, период, энергия и сумма. Повторный экспорт не должен дублировать начисление.
Проверка доступа: договор → дом → зона → разрешение на конкретную станцию.
Notes: 8

## Slide 9
Безопасность и контроль состояний
Backend проверяет фактическое состояние каждого контактора.
09
АВДТ на каждый порт
Защита от КЗ, перегрузки и утечки 30 мА. Тип зависит от наличия защиты от 6 мА DC в EVSE.
Обратная связь контакторов
DI подтверждает включение и отключение K1–K4. Команда DO сама по себе не подтверждает состояние.
Потеря связи
Watchdog переводит все DO в OFF после заданного таймаута связи с backend.
Контроль режимов
K4 не может работать вместе с K1–K3. Нарушение вызывает отключение всех портов и аварию.
Дополнительно: E-STOP и контакт УЗИП на DI. Критические переходы проверяются на HIL-стенде.
Notes: 9

## Slide 10
Что находится в общем шкафу
Учёт, защита, коммутация и связь для нескольких стоек.
10
Связь и управление
WB-MGE, WBIO-DO и WBIO-DI. Ethernet связывает шкаф с центральным backend.
Учёт и силовая часть
CE307 по RS-485, АВДТ EV1–EV4, контакторы K1–K4, клеммы L / N / PE.
Питание и экономика
Блок питания 24 В DC для MGE/WBIO. Локальный WB8/PLC не нужен: база и логика находятся на сервере.
Notes: 10

## Slide 11
Уличная конструкция: лёгкие стойки
Тяжёлая автоматика остаётся в общем шкафу.
11
Шкаф и фундамент
Шкаф на основании у бордюра: доступ для обслуживания, защита от влаги и подогрев при необходимости.
Простая стойка
Профиль 40×40 или 50×30 мм. На стойке EVSE, кабель, NFC/QR и опциональная аварийная кнопка.
Защита от техники
Основание выбирают по грунту, ветру и снегу. Для защиты используют колесоотбойники, а не массивную стойку.
Кабель 5 м обслуживает соседние места. Стойка дешёвая и заменяемая.
Notes: 11

## Slide 12
Как не вскрывать асфальт
Магистраль идёт по газону или технической полосе у бордюра.
12
Прокол / ГНБ
Резервная ПНД
Без вскрытия покрытия
При пересечении асфальта используют прокол или ГНБ. Резервная труба позволяет добавлять стойки по мере спроса.
Notes: 12

## Slide 13
Дорожная карта пилота
Сначала стендовая проверка, затем шкаф и первый двор.
13
P0. Обследование
СКУД / Ethernet, место шкафа, длины трасс, модели EVSE и требования УК.
P1. Стенд
WB-MGE + WBIO + CE307 + контакторы. Watchdog, обратная связь и Modbus.
P2. Пилотный шкаф
Одна стойка, PWA/NFC и первый расчётный период.
P3. Интеграция
Синхронизация договоров и зон, экспорт в 1С и отчёт для УК.
P4. Тиражирование
Типовая спецификация, проект, регламенты и мониторинг.
Критические переходы и аварийные сценарии проверяются до запуска во дворе.
Notes: 13

## Slide 14
Что нужно согласовать
Зоны ответственности участников пилота.
14
УК
Место установки, доступ, договор и лицевой счёт, порядок начислений, зона ответственности.
Энергетик
Выделенная мощность, CE307, АВДТ, УЗИП, PE, схема отключения и исполнительная документация.
Слаботочка / IT
Ethernet или VLAN, IP-адреса, firewall, доступ к backend, мониторинг и кибербезопасность.
Жители / владельцы EV
Финансирование, размещение стоек, правила пользования, PWA и занятые парковочные места.
Старт: один шкаф, одна лёгкая стойка, NFC/PWA, Ethernet УК и первый расчётный месяц.
Notes: 14

## Slide 15
Нормативная карта проекта
Жилищные, электротехнические, пожарные и местные требования.
15
Общее имущество МКД
ЖК РФ, ст. 36 и 44: участок, благоустройство и решения ОСС. Формулировка решения определяет требуемый кворум.
Электроснабжение и EVSE
СП 256: нагрузка и питание. У каждой EVSE отдельная конечная цепь и защита. Управление нагрузкой допускается.
Стоянки и пожарная защита
СП 113: размещение, кабель, IP и колесоотбойники. СП 551: пожарная безопасность, совместное размещение EV и ДВС.
Екатеринбург и область
НГП, ПЗЗ и благоустройство. Для двора проверяют границы участка, сети и зелёные насаждения.
Основа запуска: рабочий проект, необходимые решения собственников и технические условия.
Notes: [Sources]
- https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/ef9450d47396aa2c9646eddb2126895406ce5b04/
- https://meganorm.ru/mega_doc/norm_update_01032026/pravila/0/sp_256_1325800_2016_svod_pravil_elektroustanovki_zhilykh_i.html
- https://sudact.ru/law/prikaz-minstroia-rossii-ot-05102023-n-718pr/
- https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_534132/3805f0c338f7072faf3f4bab7b70ff9c37be35d0/
- https://proj66.ru/6641.ekb/ngp/6641.ngp2021.html
[/Sources]
15
Нормативная карта проекта
Для пилота во дворе МКД действуют одновременно жилищные, электротехнические, пожарные и градостроительные требования.
1. Общее имущество МКД
• ЖК РФ ст. 36: земельный участок МКД и элементы благоустройства входят в общее имущество.
• ЖК РФ ст. 44: ОСС решает вопросы использования участка и благоустройства.
• Формулировка решения определяет требуемый кворум.
2. Электроснабжение и EVSE
• СП 256.1325800.2016 — расчет нагрузок, схемы питания и требования к зарядной инфраструктуре.
• Для EVSE запрещено объединять конечные цепи «шлейфом» на один аппарат защиты.
• Интеллектуальное управление нагрузкой допускается нормами.
3. Стоянки и пожарная безопасность
• СП 113.13330.2023 — размещение зарядных устройств, кабель, IP, колесоотбойники.
• СП 551.1311500.2026 — пожарная безопасность стоянок, включая электромобили.
• Совместное размещение EV и ДВС допускается.
4. Екатеринбург / Свердловская область
• Местные НГП Екатеринбурга задают обеспеченность парковками для нового жилья.
• ПЗЗ и правила благоустройства определяют размещение на участке.
• Для конкретного двора проверяются границы участка, сети и зеленые насаждения.
Рабочий проект + ОСС + технические условия
Не один документ, а согласованная цепочка требований.
15

## Slide 16
Новый МКД: сколько мест с зарядкой?
Прежняя цифра «5%» не переносится автоматически в новый проект.
16
До 12 июля 2026 года
СП 42.13330.2016, п. 11.44:
не менее 5% общего числа мест — для хранения электромобилей с зарядными устройствами.
С 12 июля 2026 года
СП 42.13330.2026 заменил прежнюю редакцию. В разделах 8.131–8.139 прежней универсальной квоты 5% нет.
Количество мест сверяют с РНГП, МНГП, ПЗЗ и заданием на проектирование.
В новом доме заранее предусматривают мощность, кабельные трассы и место в ВРУ по СП 256.
Notes: [Sources]
- https://base.garant.ru/404987369/
- https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_534132/
- https://proj66.ru/_sp/sp_42.13330.2026.htm
- https://meganorm.ru/mega_doc/norm_update_01032026/pravila/0/sp_256_1325800_2016_svod_pravil_elektroustanovki_zhilykh_i.html
[/Sources]
16
Новый МКД: сколько мест должно быть с зарядкой?
Ключевой нюанс 2026 года: популярная цифра «5%» относится к прежней редакции СП 42 и не должна переноситься в новый проект автоматически.
БЫЛО до 12.07.2026
СП 42.13330.2016
п. 11.44
не менее 5%
общего числа мест
для мест хранения электромобилей, оборудованных зарядными устройствами
СЕЙЧАС — СП 42.13330.2026
Введен с 12 июля 2026 года и заменил СП 42.13330.2016.
•
Раздел 8.131–8.139 регулирует размещение зарядных станций, но прежней универсальной квоты 5% в новом тексте нет.
•
Количество EV-мест необходимо сверять с действующими РНГП/МНГП/ПЗЗ и заданием на проектирование.
•
СП 256.1325800 требует учитывать зарядную инфраструктуру в расчетной электрической нагрузке здания.
•
Поэтому для нового МКД разумно заранее закладывать мощность, кабельные трассы и место в ВРУ — даже если EVSE устанавливаются поэтапно.
Для презентации УК: не заявлять «закон требует 5% сейчас» — корректнее: 5% было в СП 42.13330.2016; для проектов после 12.07.2026 проверяем СП 42.13330.2026 + местные нормы.
16

## Slide 17
Отдельная линия на каждую EVSE
Центральное управление не заменяет индивидуальную электрическую защиту.
17
01
Конечные цепи
У каждой EVSE свой аппарат защиты и кабель. Объединение зарядок «шлейфом» под одним аппаратом не допускается.
02
Расчёт нагрузки
СП 256 предусматривает коэффициенты спроса. Расчёт не обязан равняться простой сумме паспортных мощностей EVSE.
03
Управление мощностью
СП 113 допускает перераспределение и снижение мощности. В проекте эту функцию выполняют backend и WB-MGE.
Питание: ВРУ → общий CE307 → отдельные АВДТ и контактор → кабель → EVSE.
Notes: [Sources]
- https://meganorm.ru/mega_doc/norm_update_01032026/pravila/0/sp_256_1325800_2016_svod_pravil_elektroustanovki_zhilykh_i.html
- https://sudact.ru/law/prikaz-minstroia-rossii-ot-05102023-n-718pr/
[/Sources]
17
Электротехника: нормы поддерживают выбранную архитектуру
Центральный шкаф + отдельная защищенная линия на каждую EVSE + программное управление мощностью соответствует логике действующего СП 256.
Отдельная цепь на EVSE
• Объединение цепей зарядных станций в групповые цепи / подключение «шлейфом» к одному аппарату защиты не допускается.
• Для каждой EVSE — свой аппарат защиты и конечная линия.
Расчет нагрузки
• СП 256 содержит коэффициенты спроса для зарядных станций в жилых зданиях.
• Это позволяет рассчитывать инфраструктуру не как простую сумму паспортных мощностей всех EVSE.
Load management
• СП 113 прямо допускает интеллектуальное управление: перераспределение мощности и снижение доступной мощности.
• Это совпадает с нашим central backend + WB-MGE.
Как это отражается в проекте
ВРУ / шкаф
QF0 + УЗИП
CE307
общий учет
АВДТ + K
на каждый EV
отдельный кабель
L/N/PE или 3Ф
EVSE
7 / 11 / 22 кВт
Практический вывод: отдельная 3-фазная линия до ближайшей 22-кВт EVSE и отдельные однофазные линии дальше по ряду — технически прозрачнее и соответствует требованию отдельных конечных цепей.
17

## Slide 18
Открытая парковка: безопасность
Пожарные требования и условия уличной эксплуатации.
18
Общие места EV и ДВС
СП 551.1311500.2026, п. 7.1 допускает совместную стоянку, в том числе места с зарядкой.
Защита от погоды
СП 113: для открытой установки не ниже IP54. Учитываются осадки, снег, ветер и длина кабеля.
Механическая защита
При соответствующем размещении нужны колесоотбойники. Стойки и шкаф находятся у бордюра, трассы — в земле и ПНД.
Аварийное отключение
Опциональный E-STOP: НЗ-контакт на WBIO-DI. Backend отключает контактор. Обрыв линии тоже считается аварией.
Проверяют пригодность конкретной штатной EVSE к улице и наличие требуемой DC-защиты.
Notes: [Sources]
- https://protect.gost.ru/sp/details/63480a25-98f4-40a3-9de1-22134cb06528
- https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_534132/3805f0c338f7072faf3f4bab7b70ff9c37be35d0/
- https://sudact.ru/law/prikaz-minstroia-rossii-ot-05102023-n-718pr/
[/Sources]
18
Открытая парковка: пожарная и эксплуатационная безопасность
Новая редакция пожарных требований с 01.06.2026 прямо учитывает электромобили и зарядные места.
СП 551.1311500.2026
п. 7.1
Стоянку электромобилей и подзаряжаемых гибридов, включая места с зарядкой, допускается предусматривать совместно с автомобилями ДВС.
Это напрямую поддерживает наш пилот: места остаются общими, без жесткого выделения только под EV.
СП 113: открытая стоянка
• Для зарядных устройств открытого типа — защита от осадков и твердых предметов не ниже IP54.
• Учитываются снег, дождь и сильный ветер.
• Планировка учитывает длину зарядного кабеля.
Механическая защита
• СП 113 предусматривает колесоотбойные/противоподкатные устройства при определенных схемах размещения.
• Для двора это логичнее, чем делать саму стойку массивной.
Наше конструктивное решение
• Шкаф и стойки на газоне у бордюра.
• Легкая стойка 40×40/50×30.
• Кабель 5 м обслуживает несколько соседних мест.
• Силовые трассы — в земле/ПНД.
Аварийное отключение
• Опциональный E-STOP на стойке — НЗ контакт → WBIO-DI-WD-14.
• Backend снимает соответствующий контактор.
• Обрыв линии также диагностируется как авария.
18

## Slide 19
Екатеринбург: местные нормативы
Норматив парковочного обеспечения не равен отдельной квоте для EV.
19
Парковки нового жилья
Решение ЕГД №60/65 от 28.12.2021:
не менее одного места на 80 м² жилищного фонда.
Количество EV-мест определяют по федеральным и местным требованиям и заданию на проектирование.
Для существующего двора
Проверяют границы участка. Для общего имущества нужно решение ОСС, за границей участка — иное основание размещения.
На газоне учитывают сети, корни, насаждения и правила благоустройства.
Кабель 5 м даёт доступ с нескольких общих мест и не закрепляет парковку за владельцем EV.
Notes: [Sources]
- https://proj66.ru/6641.ekb/ngp/6641.ngp2021.html
- https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/ef9450d47396aa2c9646eddb2126895406ce5b04/
- https://base.garant.ru/35199683/
[/Sources]
19
Екатеринбург: что дают местные нормативы
Текущие НГП города задают общее парковочное обеспечение нового жилья, но отдельной нормы доли EV-мест в тексте НГП 2021 года мы не нашли.
Решение ЕГД № 60/65
от 28.12.2021
Нормативы градостроительного проектирования Екатеринбурга
≥ 1 парковочного места
на 80 м² жилищного фонда
для многоквартирной жилой застройки
Отдельное количество EV-мест следует определять по федеральным СП, актуальным региональным/местным актам и заданию на проектирование.
Для существующего двора
Сначала проверяем границы земельного участка МКД. Если стойки и шкаф попадают на общее имущество — решение принимает ОСС; если за границей участка — нужен иной правовой титул/согласование.
Газон и благоустройство
Размещение на газоне у бордюра снижает стоимость трассы, но нужно учитывать правила благоустройства, зеленые насаждения, корневые зоны и существующие инженерные сети.
Почему наша схема удобна для согласования
Стойка не закрепляет парковочное место за конкретным владельцем EV: одна EVSE с 5-метровым кабелем доступна с нескольких общих мест. Это уменьшает конфликт вокруг дефицитного парковочного пространства.
19

## Slide 20
ОСС, эксплуатация и рабочий проект
Юридические решения и технические требования согласуются отдельно.
20
ОСС собственников
Место шкафа и стоек, использование участка, финансирование, доступ, полномочия УК и оплата электроэнергии.
УК / эксплуатация
Обслуживание, аварийные регламенты, доступ в шкаф, учёт и 1С, реагирование на E-STOP/УЗИП, уборка снега.
Энергетик / проектировщик
Мощность, подключение, КЗ и заземление, АВДТ каждой EVSE, УЗИП, сигнализация, трассы и фундамент.
Жители / пользователи
PWA/NFC/QR, договор и лицевой счёт, сессии, начисления, общие места, кабель и правила эксплуатации.
Участок → ОСС → обследование → проект → согласование → монтаж → измерения и ввод.
Notes: [Sources]
- https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/ef9450d47396aa2c9646eddb2126895406ce5b04/
- https://meganorm.ru/mega_doc/norm_update_01032026/pravila/0/sp_256_1325800_2016_svod_pravil_elektroustanovki_zhilykh_i.html
- https://proj66.ru/6641.ekb/ngp/6641.ngp2021.html
[/Sources]
20
Что выносить на ОСС и в рабочий проект
Задача — заранее разделить юридические решения собственников и технические решения проектировщика/энергетика.
ОСС собственников
• место шкафа и стоек
• использование участка
• источник финансирования
• правила доступа
• полномочия УК
• порядок оплаты электроэнергии
УК / эксплуатация
• техническое обслуживание
• аварийные регламенты
• доступ в шкаф
• учет и выгрузка в 1С
• реагирование на SPD/E-STOP
• уборка снега вокруг стоек
Энергетик / проектировщик
• доступная мощность
• точка подключения
• токи КЗ / заземление
• АВДТ на каждую EVSE
• УЗИП + сигнализация
• кабели, ПНД, фундамент
Жители / владельцы EV
• PWA/NFC/QR
• договор/лицевой счет
• сессии и начисления
• общие парковочные места
• правила кабеля 5 м
• ответственность за разъем
Правильная последовательность: границы участка → ОСС → электротехническое обследование → рабочий проект → согласования → монтаж → измерения и ввод в эксплуатацию.
20

## Slide 21
Пилот без ОСС: муниципальная площадка
Условие модели: пилот не использует общее имущество МКД.
21
Что не используется
Земельный участок МКД
ВРУ и щитовая дома
Общедомовой кабель
Фасад и конструкции дома
Если задействован хотя бы один элемент, вопрос ОСС возвращается.
Как устроен пилот
Муниципальная площадка у парковки.
Шкаф, стойки, кабели и EVSE не входят в общее имущество МКД.
Места остаются общими для EV и ДВС. Backend и сервис обслуживает оператор или ИП.
Граница пилота определяется правом на землю и принадлежностью сетей, а не расстоянием до дома.
Notes: [Sources]
- https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/ef9450d47396aa2c9646eddb2126895406ce5b04/
- https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_542125/
[/Sources]
21
Пилот без ОСС: муниципальная площадка
Рабочая модель для первого запуска: не использовать общее имущество МКД, а разместить шкаф и стойки на отдельной муниципальной/публичной территории.
УСЛОВИЕ «БЕЗ ОСС»
НЕ используем
• земельный участок МКД
• ВРУ / щитовую МКД
• общедомовой кабель
• фасад и конструкции дома
Если хотя бы один из этих элементов задействован — вопрос общего имущества и ОСС возвращается.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПИЛОТ
1
Площадка
газон / техническая полоса у муниципальной парковки
2
Инфраструктура
шкаф, стойки, кабели и EVSE не относятся к общему имуществу МКД
3
Парковка
места остаются общими: EV + ДВС
4
Эксплуатация
backend и сервис можно передать отдельному оператору / ИП
Юридическая граница пилота определяется не расстоянием до дома, а правом на землю и тем, чьи электрические сети используются.
21

## Slide 22
Роль администрации района
Район инициирует и координирует пилот. Право на землю оформляет уполномоченный орган.
22
01
Администрация района
Подбирает 1–3 площадки, координирует благоустройство, собирает городские службы и формирует общественную поддержку.
02
Земельный блок
Проверяет кадастр и собственника. Определяет основание размещения с учётом областного перераспределения полномочий.
03
Энергетика и сети
Определяют точку подключения, мощность, учёт, ТУ при необходимости, заземление и токи КЗ. Принимают электрическую часть.
Решение ЕГД №15/6 и Закон области №98-ОЗ: статус земли проверяют до выбора правового титула.
Notes: [Sources]
- https://base.garant.ru/35136476/e88847e78ccd9fdb54482c7fa15982bf/
- https://base.garant.ru/35136476/24310d2f46ac07538bfce5bbf93e66b2/
- https://www.pravo.gov66.ru/2998/
[/Sources]
22
Роль администрации района
Для пилота районная администрация — удобная точка входа: она работает с территорией района, благоустройством и освещением, но земельное оформление нужно вести через компетентный орган.
Администрация района
• инициирует пилот
• подбирает 1–3 площадки
• координирует благоустройство
• помогает собрать городские службы
• формирует общественную поддержку
Земельно-имущественный блок
• проверяет кадастровый статус
• определяет собственника / распорядителя
• оформляет законное основание размещения
• для неразграниченной земли учитывается областное перераспределение полномочий
Энергетик / сетевая организация
• точка подключения
• доступная мощность
• учет и ТУ при необходимости
• схема заземления / токи КЗ
• приемка электрической части
Почему не писать в проекте «район просто выделяет землю»
Решение ЕГД №15/6 закрепляет за администрациями районов участие в благоустройстве и освещении. Но Закон Свердловской области №98-ОЗ перераспределил часть полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена. Поэтому безопасная формула: «районная администрация инициирует и согласует площадку, а право на размещение оформляет уполномоченный орган в зависимости от статуса земли».
Район = инициатор и координатор
Земля = отдельная юридическая проверка
Не обещать конкретный титул до проверки кадастра
22

## Slide 23
Собственность и эксплуатация пилота
Предпочтительная модель: публичная инфраструктура и договор на обслуживание.
23
01
Администрация / город
Площадка, правовое основание, координация, условия и приёмка пилота.
Оборудование остаётся у публичной стороны или балансодержателя.
02
Общая инфраструктура
Шкаф и CE307
WB-MGE и WBIO
АВДТ и контакторы
Стойки и EVSE
Открытый Modbus и экспорт данных позволяют сменить оператора.
03
ИП-оператор
Go / PostgreSQL, PWA и NFC/QR, мониторинг, обновления, резервные копии, API и отчёты.
Цена и закупка — по 44-ФЗ; «1 рубль» не основание выбора поставщика.
ИП получает договор обслуживания. Передача ему участка в этой модели не требуется.
Notes: [Sources]
- https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/eeb8f51df68fc096ecadf011932a85ef5e6a0ee1/
- https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/
- https://www.consultant.ru/law/podborki/zakupki_u_edinstvennogo_postavschika_p.4_st93_44fz
[/Sources]
23
Схема собственности и эксплуатации пилота
Чтобы не создавать спор о частном использовании муниципальной земли, ИП лучше не передавать участок: он обслуживает цифровую часть и оборудование по договору.
АДМИНИСТРАЦИЯ / ГОРОД
площадка и правовое основание
координация служб
условия пилота
прием результатов
ПИЛОТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
шкаф + CE307
WB-MGE + WBIO
АВДТ + контакторы
стойки + EVSE
ИП-ОПЕРАТОР
Go backend / PostgreSQL
PWA + NFC / QR
мониторинг и обновления
отчеты по пилоту
Договорная логика
Сервис ИП
Backend, мониторинг, обновления, резервное копирование, поддержка API и выгрузка данных. Цена и способ закупки определяет заказчик по 44-ФЗ; «1 рубль» — не самостоятельное основание для выбора поставщика.
Без vendor lock-in
Открытый Modbus, документированный API, экспорт БД и возможность сменить оператора без замены шкафа/EVSE. Это снижает риск для администрации после завершения пилота.
Предпочтительно: инфраструктура остается у публичной стороны/балансодержателя, ИП получает только договор на обслуживание — без передачи земли во владение или пользование.
23

## Slide 24
Пилот через администрацию района
От подбора площадки до измеримых результатов эксплуатации.
24
1. Площадка и статус
1–3 локации, кадастр, распорядитель, сети, насаждения и основание размещения.
2. Энергетика
Точка подключения, мощность, учёт и технические условия при необходимости.
3. Проект
Шкаф, ближайшая 3Ф EVSE, дальние 1Ф стойки, индивидуальная защита линий.
4. Монтаж
Трассы по газону, ПНД или прокол без вскрытия асфальта, лёгкие стойки.
5. Опытная эксплуатация
NFC/QR, backend, аварии, энергия, сессии, занятость и зимняя надёжность.
Результат: спрос, кВт·ч, стоимость обслуживания, зимняя надёжность и потребность в расширении.
Notes: [Sources]
- https://base.garant.ru/35136476/e88847e78ccd9fdb54482c7fa15982bf/
- https://www.pravo.gov66.ru/2998/
- https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/ef9450d47396aa2c9646eddb2126895406ce5b04/
[/Sources]
24
Дорожная карта пилота через администрацию района
Цель первого запуска — получить работающий объект и реальные данные, не закрепляя парковочные места за отдельными жителями и не используя общее имущество МКД.
1
Площадка
Район предлагает 1–3 муниципальные локации у парковочного кармана.
2
Правовой статус
Кадастр, собственник/распорядитель, сети, зеленые насаждения, основание размещения.
3
Энергетика
Точка подключения, доступная мощность, учет, ТУ при необходимости.
4
Проект
Шкаф + ближайшая 3Ф EVSE + дальнейшие 1Ф стойки; индивидуальная защита линий.
5
Монтаж
Преимущественно по газону; ПНД/прокол без вскрытия асфальта; легкие стойки.
6
Опытная эксплуатация
NFC/QR, backend, журнал аварий, энергия, сессии, занятость, зимняя надежность.
Критерий успеха пилота: не «поставили зарядку», а получили измеримые данные — спрос, кВт·ч, надежность зимой, стоимость обслуживания, конфликты с парковкой и реальную потребность в масштабировании.
24

## Slide 25
Кто и как платит за зарядку
Индивидуальная услуга пользователя EV, отдельная от ОДН и КР на СОИ.
25
Пользователь и backend
Пользователь принимает оферту и привязывает лицевой счёт. Backend сводит сессии, кВт·ч, сумму и версию оферты.
УК / ЕРЦ
Отдельная строка в квитанции при наличии договора или акцепта и согласованной агентской схемы.
Распределение оплаты
Энергетическая часть покрывает потреблённую энергию. Сервисная часть поступает оператору на обслуживание.
ИП-оператор
Backend, диспетчеризация, учёт, поддержка и регламентное обслуживание по договору.
EV-потребление не распределяют на всех собственников. Схему начислений согласуют с УК/ЕРЦ и бухгалтером.
Notes: [Sources]
https://base.garant.ru/411031962/ — Письмо Минстроя России от 21.05.2024 № 28335-АФ/04: индивидуальные дополнительные услуги могут включаться в платежный документ конкретного собственника по отдельному договору, если управляющая организация является исполнителем либо агентом исполнителя.
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/9eb0f127ead4dc57e7d0a9d4954cf264c4b3cea8/ — Закон РФ № 2300-1, ст. 16: платные дополнительные услуги требуют согласия потребителя; недопустимы навязанные услуги и условия, ущемляющие права потребителя.
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/912ecd30f8655752c373ce4bde835b3832154b11/ — ГК РФ, ст. 438: акцепт оферты и совершение действий по её исполнению.
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/ef9450d47396aa2c9646eddb2126895406ce5b04/ — ЖК РФ, ст. 36: общее имущество принадлежит собственникам помещений на праве общей долевой собственности.
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/b50101afd08dee7f41764d59277937373a2f7655/ — ЖК РФ, ст. 44: решения об использовании и благоустройстве общего имущества принимаются ОСС.
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/14e9738be002fe3ab76c0d580b863aac1ac65fb7/ — ЖК РФ, ст. 162: договор управления определяет состав общего имущества, перечень работ/услуг и порядок платы.
[/Sources]
Кто и как платит: без ОДН и без перекрёстного субсидирования
Пользователь EV оплачивает только свою зарядку и добровольно — развитие инфраструктуры; остальные жители не финансируют частный автомобиль.
1. Пользователь EV
Принимает оферту в PWA и привязывает аккаунт к лицевому счёту квартиры.
Оплата — только при фактическом использовании.
2. Backend
Сводит сессии за месяц:
• user / лицевой счёт
• кВт·ч
• сумма услуги
• версия оферты
3. УК / ЕРЦ
Включает отдельную строку в квитанцию как индивидуальную услугу — если есть договор/акцепт и агентская схема.
4. Распределение
Энергетическая часть компенсирует стоимость потреблённой энергии.
Сервисная часть — оператору.
5. ИП-оператор
Backend, диспетчеризация, учёт, поддержка и регламентное обслуживание по договорной модели.
НЕ включать EV-потребление в КР на СОИ/ОДН и не распределять его на всех собственников. В квитанции — отдельная индивидуальная услуга конкретного пользователя.
Разовый инфраструктурный платёж — вместо «вступительного взноса»
Добровольное условие подключения к сервису с явным согласием пользователя. Назначение раскрывается в оферте: расширение зарядной сети, новые стойки, кабельные трассы, резерв на ввод новых точек.
Не даёт пользователю доли собственности в оборудовании, если это отдельно не оформлено.
Как определить сумму
Базовая формула:
платёж ≈ CAPEX очередного расширения ÷ плановое число новых постоянных пользователей
+ небольшой резерв.
После подтверждения спроса
ОСС определяет включение инфраструктуры в общее имущество, порядок использования и финансирования.
УК затем управляет и обслуживает её, но собственниками общего имущества остаются собственники помещений.
Коммунальная модель: платит тот, кто заряжает → деньги на эксплуатацию и развитие → при востребованности инфраструктура закрепляется решением ОСС и обслуживается УК.
Юридическая конструкция платежа и бухгалтерский учёт требуют согласования с УК/ЕРЦ и бухгалтером оператора до запуска коммерческих начислений.

## Slide 26
Как финансировать расширение
Разовый инфраструктурный платёж с явным согласием пользователя.
26
Назначение и размер
Новые стойки, кабельные трассы и резерв на ввод точек. Назначение раскрывается в оферте.
Платёж ≈ стоимость очередного расширения ÷ число новых постоянных пользователей + резерв.
После подтверждения спроса
ОСС определяет включение инфраструктуры в общее имущество, использование и финансирование.
УК управляет и обслуживает. Собственниками общего имущества остаются собственники помещений.
Сам по себе платёж не создаёт долю собственности в оборудовании: для этого нужно отдельное оформление.
Notes: [Sources]
https://base.garant.ru/411031962/ — Письмо Минстроя России от 21.05.2024 № 28335-АФ/04: индивидуальные дополнительные услуги могут включаться в платежный документ конкретного собственника по отдельному договору, если управляющая организация является исполнителем либо агентом исполнителя.
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/9eb0f127ead4dc57e7d0a9d4954cf264c4b3cea8/ — Закон РФ № 2300-1, ст. 16: платные дополнительные услуги требуют согласия потребителя; недопустимы навязанные услуги и условия, ущемляющие права потребителя.
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/912ecd30f8655752c373ce4bde835b3832154b11/ — ГК РФ, ст. 438: акцепт оферты и совершение действий по её исполнению.
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/ef9450d47396aa2c9646eddb2126895406ce5b04/ — ЖК РФ, ст. 36: общее имущество принадлежит собственникам помещений на праве общей долевой собственности.
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/b50101afd08dee7f41764d59277937373a2f7655/ — ЖК РФ, ст. 44: решения об использовании и благоустройстве общего имущества принимаются ОСС.
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/14e9738be002fe3ab76c0d580b863aac1ac65fb7/ — ЖК РФ, ст. 162: договор управления определяет состав общего имущества, перечень работ/услуг и порядок платы.
[/Sources]
Кто и как платит: без ОДН и без перекрёстного субсидирования
Пользователь EV оплачивает только свою зарядку и добровольно — развитие инфраструктуры; остальные жители не финансируют частный автомобиль.
1. Пользователь EV
Принимает оферту в PWA и привязывает аккаунт к лицевому счёту квартиры.
Оплата — только при фактическом использовании.
2. Backend
Сводит сессии за месяц:
• user / лицевой счёт
• кВт·ч
• сумма услуги
• версия оферты
3. УК / ЕРЦ
Включает отдельную строку в квитанцию как индивидуальную услугу — если есть договор/акцепт и агентская схема.
4. Распределение
Энергетическая часть компенсирует стоимость потреблённой энергии.
Сервисная часть — оператору.
5. ИП-оператор
Backend, диспетчеризация, учёт, поддержка и регламентное обслуживание по договорной модели.
НЕ включать EV-потребление в КР на СОИ/ОДН и не распределять его на всех собственников. В квитанции — отдельная индивидуальная услуга конкретного пользователя.
Разовый инфраструктурный платёж — вместо «вступительного взноса»
Добровольное условие подключения к сервису с явным согласием пользователя. Назначение раскрывается в оферте: расширение зарядной сети, новые стойки, кабельные трассы, резерв на ввод новых точек.
Не даёт пользователю доли собственности в оборудовании, если это отдельно не оформлено.
Как определить сумму
Базовая формула:
платёж ≈ CAPEX очередного расширения ÷ плановое число новых постоянных пользователей
+ небольшой резерв.
После подтверждения спроса
ОСС определяет включение инфраструктуры в общее имущество, порядок использования и финансирования.
УК затем управляет и обслуживает её, но собственниками общего имущества остаются собственники помещений.
Коммунальная модель: платит тот, кто заряжает → деньги на эксплуатацию и развитие → при востребованности инфраструктура закрепляется решением ОСС и обслуживается УК.
Юридическая конструкция платежа и бухгалтерский учёт требуют согласования с УК/ЕРЦ и бухгалтером оператора до запуска коммерческих начислений.

## Slide 27
Что выносим на голосование ОСС
Пример модели финансирования, который уточняют под состав имущества и договор управления.
27
Общая инфраструктура
Размещение шкафа, магистралей и системы балансировки. Общий бюджет — только на согласованную общую основу.
Энергия и конечные EVSE
100% оплачивают пользователи EV. Их потребление учитывают отдельно от ОДН/КР на СОИ.
Эксплуатация
Кабель, сервис, backend и пользовательская часть финансируются через плату пользователей.
Дальнейшее расширение
Предлагается 80–100% за счёт EV-пользователей. Новый общий сбор — только отдельным решением ОСС.
Ст. 39 и 158 ЖК РФ: содержание общего имущества оплачивают собственники. Пользовательскую часть отделяют юридически.
Notes: [Sources]
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/d68ab414b0cbed034202ad14c34387f4c35cd2d0/ — ЖК РФ, ст. 39
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/fc0ab0537d457cf86182567350b816e931051853/ — ЖК РФ, ст. 158
https://base.garant.ru/411031962/ — письмо Минстроя России от 21.05.2024 № 28335-АФ/04 об индивидуальных дополнительных услугах в платёжном документе
Что выносим на голосование ОСС
Пример конструкции решений: общая инженерная готовность дома + индивидуальная оплата фактического использования
1. Создать общую инфраструктуру
Разрешить размещение общего шкафа, магистралей и системы управления/балансировки мощности для контролируемого подключения EVSE.
2. Электроэнергию оплачивает пользователь EV
Потребление зарядки учитывается отдельно и не распределяется на всех собственников как ОДН/КР на СОИ.
3. Пользовательская часть — за счёт пользователей
EVSE, зарядный кабель, сервис, backend и эксплуатация пользовательской части финансируются через тариф/плату сервиса.
4. Расширение — преимущественно за счёт новых EV-пользователей
Новые стойки и увеличение EV-мощности финансируются инфраструктурными платежами пользователей; новый общий сбор — только отдельным решением ОСС.
Предлагаемый принцип финансирования
Электроэнергия и конечные EVSE
100% пользователи EV
Дальнейшее расширение
80–100% EV-пользователи
Общий бюджет дома
только общая база / общая польза
Важно: это пример экономической и организационной конструкции. Финальный текст ОСС должен учитывать состав общего имущества, договор управления и модель оператора.
Правовая опора: ст. 39 и 158 ЖК РФ — расходы на содержание общего имущества несут все собственники; поэтому пользовательскую часть и индивидуальное потребление разумно юридически отделять от общей основы.

## Slide 28
Ценность для жителей без электромобиля
Инженерная готовность дома, общие правила и оплата фактического использования.
28
01
Владелец ДВС
Парковочные места остаются общими. Нет оплаты чужих кВт·ч и меньше самовольных кабелей.
При смене автомобиля инфраструктура уже есть.
02
Житель без автомобиля
Не оплачивает фактическую зарядку. Дом получает инженерную готовность и единые правила.
Возможность зарядки может расширить круг покупателей и арендаторов.
03
УК и дом
Один проект, защита, лимит мощности, прозрачный учёт и подключение.
Расширение по спросу. Общий бюджет участвует только в согласованной базовой инфраструктуре.
PUNKT E связывает готовность к зарядке с привлекательностью объекта. Гарантированная прибавка цены жилья не заявляется.
Notes: [Sources]
https://punkt-e.ru/residentials/ — практика PUNKT E для ЖК: балансировка мощности, постепенное добавление станций, позиционирование как фактор привлекательности и стоимости машиномест
https://punkt-e.ru/parking/ — реализованные ЖК и модель индивидуальных зарядных станций/обслуживания
https://base.garant.ru/411031962/ — письмо Минстроя России от 21.05.2024 № 28335-АФ/04 об индивидуальных дополнительных услугах в платежном документе
Почему за это может голосовать житель без электромобиля
Ценность — не в субсидировании чужой машины, а в инженерной готовности, порядке во дворе и ликвидности дома
Владелец ДВС
• места остаются общими
• не платит за чужие кВт·ч
• меньше самовольных кабелей
• при смене авто инфраструктура уже есть
Житель без автомобиля
• не оплачивает фактическую зарядку
• дом получает инженерную готовность
• шире круг покупателей/арендаторов
• единые правила вместо хаоса
УК и дом в целом
• один проект и ответственность
• мощность без перегрузки сети
• прозрачный учёт и подключение
• масштабирование по спросу
Дом финансирует платформу — пользователи финансируют использование и рост
Единый порядок вместо самодеятельности
Общая инфраструктура задаёт единый проект, защиту, учёт, лимит мощности и технические правила подключения.
Не отнимаем парковку у ДВС
Одна стойка с 5-метровым кабелем может обслуживать несколько общих мест; места не обязаны становиться EV-only.
Рыночная готовность объекта
PUNKT E позиционирует гарантированную возможность установки зарядки как фактор привлекательности для EV-аудитории и стоимости машиномест.
Нет обязательного субсидирования EV
Электроэнергия и конечные зарядные устройства — за счёт пользователей; общий бюджет участвует только в согласованной базовой инфраструктуре.
Аргумент для ОСС: мы голосуем не «за зарядку конкретной машине», а за управляемую инженерную платформу дома с оплатой фактического использования теми, кто ей пользуется.

## Slide 29
PUNKT E и коммунальная модель
Начальные затраты на оборудование и организация обслуживания.
29
PUNKT E
Коммунальная модель
149 000 ₽
БИЗНЕС, AC 22 кВт, одна станция
279 000 ₽
Напольная станция, 2 × 22 кВт
4 точки: 596 000 ₽
8 точек: 1 192 000 ₽
0 ₽
EVSE из общего бюджета и лицензия backend
11 440 ₽
Цифровое ядро: WB-MGE + DO + DI
6 000 + 2 400 + 3 040 ₽
Штатную EVSE предоставляет владелец
PUNKT E: стоимость только EVSE, шкаф балансировки по запросу. В коммунальной модели дополнительно нужны счётчик, защиты, контакторы, БП, шкаф, кабель и стойки.
Notes: [Sources]
https://punkt-e.ru/catalog/zaryadnaya-stantsiya-punkt-e-biznes-22-kvt/ — PUNKT E БИЗНЕС 22 кВт, 149 000 ₽, LAN/4G, коммерческое назначение
https://punkt-e.ru/catalog/zaryadnaya-stantsiya-punkt-e-floor-dual-2x22-kw-/ — PUNKT E напольная 2×22 кВт, 279 000 ₽
https://punkt-e.ru/catalog/ — шкаф управления PUNKT E для балансировки: цена по запросу
https://wirenboard.com/ru/contents/product/wb-mge-v3/ — WB-MGE v.3, 6 000 ₽
https://wirenboard.com/ru/catalog/pricelist/ — WBIO-DO-SSR-8 2 400 ₽; WBIO-DI-WD-14 3 040 ₽
Project assumption supplied by project owner: EVSE is the OEM/bundled AC charger supplied by the EV owner; backend is open-source on GitHub and maintained as a box-style community solution.
PUNKT E или коммунальная модель: зачем не брать готовое решение?
Не конкурируем с коммерческой сетью — решаем другую задачу: минимальный CAPEX для существующего МКД
PUNKT E
готовая коммерческая экосистема
НАША МОДЕЛЬ
общая инфраструктура + штатные EVSE жильцов
149 000 ₽
PUNKT E БИЗНЕС, AC 22 кВт — 1 станция
279 000 ₽
напольная 2×22 кВт — 2 порта
Цена шкафа управления / балансировки — по запросу
0 ₽
EVSE из бюджета инфраструктуры: владелец использует штатную зарядку, уже полученную с автомобилем
0 ₽
лицензия backend: open source на GitHub; разворачивается как коробочное решение
11 440 ₽
цифровое ядро общего шкафа: WB-MGE 6 000 + DO 2 400 + DI 3 040 ₽
+ один общий счётчик, защиты, контакторы, БП и шкаф — на несколько EVSE
4 точки PUNKT E БИЗНЕС = 596 000 ₽ только EVSE | 8 точек = 1 192 000 ₽ только EVSE
У нас EVSE = 0 ₽ из общего бюджета; дорожает в основном кабель + защита + стойка

## Slide 30
Экономика зарядки для жильца
Проектные ориентиры при потреблении 300 кВт·ч в месяц.
30
18–19 ₽
Публичная PUNKT E
за кВт·ч в Екатеринбурге
7,5–9 ₽
Цель коммунального проекта
за кВт·ч, проектный ориентир
2,7–3,45 тыс. ₽
Возможная экономия
в месяц при 300 кВт·ч
Основа тарифа
Электроэнергия дома + небольшой сервисный и инфраструктурный резерв.
Точный тариф PUNKT E определяется по коннектору в приложении. Фактический эффект зависит от тарифа дома.
Notes: [Sources]
https://punkt-e.ru/faq/ — PUNKT E: тариф зависит от типа/мощности станции, актуальная цена показывается в приложении
https://punkt-e.ru/blog/punkt-e-perekhodit-na-kombinirovannyy-tarif/ — дневной/ночной тариф, актуальная ставка по каждой станции в приложении
https://you-cheat-engine.ru/ekaterinburg/punkt-e-168953744907 — пример публичной PUNKT E в Екатеринбурге: 18 ₽/кВт·ч (сторонний агрегатор, ориентир)
https://you-cheat-engine.ru/ekaterinburg/punkte-239001476556 — пример публичной PUNKT E в Екатеринбурге: 19 ₽/кВт·ч (сторонний агрегатор, ориентир)
https://punkt-e.ru/residentials/ — практика балансировки мощности в ЖК и постепенного подключения индивидуальных станций
Project target supplied/derived in project model: коммунальная стоимость ~7.5–9 ₽/кВт·ч is an indicative target, not a regulated tariff or guaranteed price.
Экономика для жильца: коммерческая сеть vs зарядка у дома
Публичная сеть нужна в поездке; коммунальная AC-зарядка оптимизирует ежедневную ночную зарядку
Публичная PUNKT E в Екатеринбурге
≈18–19 ₽/кВт·ч
Примеры текущих станций; точный тариф PUNKT E всегда определяется по конкретному коннектору в приложении.
Цель коммунального проекта
≈7,5–9 ₽/кВт·ч
Проектный ориентир: стоимость электроэнергии дома + небольшой сервисный/инфраструктурный резерв.
Экономия при 300 кВт·ч/мес
≈2,7–3,45 тыс. ₽/мес
Ориентир относительно публичной зарядки 18–19 ₽/кВт·ч. Фактический эффект зависит от тарифа дома.
Почему это не «изобретение велосипеда»
✓
PUNKT E доказывает сам принцип
Балансировка мощности и поэтапное добавление EVSE уже применяются в ЖК.
✓
Мы убираем дорогой элемент из каждой точки
Интеллект, учёт и управление вынесены в один общий шкаф/backend.
✓
Используем то, что уже куплено владельцем EV
Штатная AC EVSE не оплачивается из общего бюджета дома.
✓
Open source вместо привязки к поставщику
Backend можно развернуть и обслуживать силами оператора/энтузиастов; открытые интерфейсы упрощают смену обслуживающей стороны.
Когда лучше PUNKT E
• нужен turnkey и единый коммерческий подрядчик
• нужна фирменная станция с гарантией/связью
• нет команды для собственного backend
• публичная коммерческая эксплуатация
Когда выгоднее коммунальная модель
• МКД уже имеет сеть и УК
• EVSE приносят сами владельцы
• ключевая цель — минимальный CAPEX
• расширяемся постепенно по реальному спросу
Честное ограничение: штатная EVSE конкретного автомобиля должна быть проверена по паспорту на наружную/стационарную эксплуатацию, защиту DC-утечки и допустимость общего режима использования.

## Slide 31
Почему выбирают коммунальную модель
Один общий шкаф и уже имеющиеся штатные EVSE снижают затраты на точку.
31
Когда подходит наша модель
У МКД есть сеть, УК и команда обслуживания. Владельцы предоставляют EVSE.
Общие учёт и управление мощностью. Open source и открытые интерфейсы позволяют сменить подрядчика.
Расширение по реальному спросу.
Когда лучше PUNKT E
Нужны готовое решение и единый коммерческий подрядчик.
Важны фирменная станция, гарантия, связь и готовая экосистема.
Нет команды для backend или планируется публичная эксплуатация.
Штатную EVSE проверяют по паспорту: улица, стационарная работа, DC-защита и допустимый режим использования.
Notes: [Sources]
https://punkt-e.ru/faq/ — PUNKT E: тариф зависит от типа/мощности станции, актуальная цена показывается в приложении
https://punkt-e.ru/blog/punkt-e-perekhodit-na-kombinirovannyy-tarif/ — дневной/ночной тариф, актуальная ставка по каждой станции в приложении
https://you-cheat-engine.ru/ekaterinburg/punkt-e-168953744907 — пример публичной PUNKT E в Екатеринбурге: 18 ₽/кВт·ч (сторонний агрегатор, ориентир)
https://you-cheat-engine.ru/ekaterinburg/punkte-239001476556 — пример публичной PUNKT E в Екатеринбурге: 19 ₽/кВт·ч (сторонний агрегатор, ориентир)
https://punkt-e.ru/residentials/ — практика балансировки мощности в ЖК и постепенного подключения индивидуальных станций
Project target supplied/derived in project model: коммунальная стоимость ~7.5–9 ₽/кВт·ч is an indicative target, not a regulated tariff or guaranteed price.
Экономика для жильца: коммерческая сеть vs зарядка у дома
Публичная сеть нужна в поездке; коммунальная AC-зарядка оптимизирует ежедневную ночную зарядку
Публичная PUNKT E в Екатеринбурге
≈18–19 ₽/кВт·ч
Примеры текущих станций; точный тариф PUNKT E всегда определяется по конкретному коннектору в приложении.
Цель коммунального проекта
≈7,5–9 ₽/кВт·ч
Проектный ориентир: стоимость электроэнергии дома + небольшой сервисный/инфраструктурный резерв.
Экономия при 300 кВт·ч/мес
≈2,7–3,45 тыс. ₽/мес
Ориентир относительно публичной зарядки 18–19 ₽/кВт·ч. Фактический эффект зависит от тарифа дома.
Почему это не «изобретение велосипеда»
✓
PUNKT E доказывает сам принцип
Балансировка мощности и поэтапное добавление EVSE уже применяются в ЖК.
✓
Мы убираем дорогой элемент из каждой точки
Интеллект, учёт и управление вынесены в один общий шкаф/backend.
✓
Используем то, что уже куплено владельцем EV
Штатная AC EVSE не оплачивается из общего бюджета дома.
✓
Open source вместо привязки к поставщику
Backend можно развернуть и обслуживать силами оператора/энтузиастов; открытые интерфейсы упрощают смену обслуживающей стороны.
Когда лучше PUNKT E
• нужен turnkey и единый коммерческий подрядчик
• нужна фирменная станция с гарантией/связью
• нет команды для собственного backend
• публичная коммерческая эксплуатация
Когда выгоднее коммунальная модель
• МКД уже имеет сеть и УК
• EVSE приносят сами владельцы
• ключевая цель — минимальный CAPEX
• расширяемся постепенно по реальному спросу
Честное ограничение: штатная EVSE конкретного автомобиля должна быть проверена по паспорту на наружную/стационарную эксплуатацию, защиту DC-утечки и допустимость общего режима использования.